P-51D Mustang

Bausatz eines RC-Elektromodelles

Spannweite:	850 mm

Länge:	700 mm

Fluggewicht:	300-450 g

Der vorliegende Bausatz besteht überwiegend aus EPP, wodurch das Modell recht robust und langlebig wird.

Es ist angenehm zu fliegen, Kunstflug und evtl. auch Aircombat sind mögliche Einsatzbereiche. Dank der

Materialwahl steckt das Modell so manches weg, und wenn es doch mal passiert, kann der Schaden noch

auf dem Flugplatz mit Sekundenkleber und Aktivator schnell behoben werden. Das Modell ist zu einem

großen Teil vorgefertigt und der Zusammenbau nimmt nicht sonderlich viel Zeit in Anspruch. Das Modell ist

für den fortgeschrittenen Modellflieger gedacht, deshalb wird auch nicht auf jeden einzelnen Schritt

eingegangen. Der Zusammenbau kann also nach eigenen Vorlieben und Erfahrungen unter Berücksichtigung

der gewählten Antriebskomponenten erfolgen.

Teileliste des Baukasteninhalts:

1 EPP –Rumpf

1 EPP-Kabinenhaube

2 EPP-Flächenhälften

2 EPP-Ruder

1 Höhenruderverbinder

1 Motorspant

3 Ruderhörner

2 Schubstangen

1 Instructions CD

Für den Zusammenbau benötigte Hilfsmittel:

Sekundenkleber, Aktivator, Styroporkleber, 5-Minuten-Epoxy, ein scharfes Bastelmesser

Antriebsempfehlungen:

## Motor	Getriebe	Steller	    propeller

### Mega Acn 16/15/6-8                      -	TMM 1210-3 (12A)	APC 9x6

MPJ AC 25/25-26 Mk.2         MPJ 5:1	TMM 1210-3	APC 9x6

Mega RC 400/15/6	-	TMM 1210-3	APC 9x6

AXI 2208/26	-	TMM 1210-3	APC 9x6

Speed 300                             MPJ 5:1	TMM 0810	APC 9x6

Antriebsakku:  2x Lipoly 1000 mAh (3x Lipoly), 7-8 x NiCd 500 mAh, 8 x NiMh 800 mAh

Zusammenbau:

Der Zusammenbau beginnt mit der Tragfläche. Den Tragflächenverbinder wie im Baustufenfoto zu sehen

positionieren. Wenn alles sauber sitzt, werden die Tragflächenhälften verklebt, der Verbinder sollte auch dünn

mit Epoxy eingestrichen werden.

Als nächstes wird der Kopfspant an den gewählten Motor angepasst und mit Epoxy eingeklebt. Auf

ausreichend dimensionierte Kühlöffnungen achten.

Mit einem scharfen Messer wird wie auf den Fotos ersichtlich eine Öffnung in den Rumpf geschnitten. Es ist

darauf zu achten, dass links und rechts mindestens 10mm Material stehen bleiben. Den ausgeschnittenen

EPP-Block bitte waagerecht halbieren. Den unteren Teil mit Epoxy in den Rumpf einkleben. Die

Servoöffnungen leicht untermassig schneiden, damit die Servos stramm sitzen. Wer möchte, kann den Platz für die Servos auch mittels eines heißen Lötkolbens schaffen. Da hierbei jedoch gesundheitsschädliche

Dämpfe und recht unangenehmer Geruch entstehen, sollte auf ausreichender Belüftung geachtet werden.

Als nächstes wird die Tragfläche am Rumpf ausgerichtet und dann mit Epoxy verklebt. Die Höhenruderblätter

mit dem Verbinderstück zu einer Einheit verkleben. Die Ruder mit Tape-Scharnieren an den Leitwerken

befestigen. HLW und SLW ausrichten und mit dem Rumpf verkleben.

Im hinteren Rumpfteil einen Schnitt für den Höhenruderbowdenzug einbringen. Die Bowdenzughülse in den

Schlitz drücken und dann den Bowdenzug auf Leichtgängigkeit überprüfen.

Der Schwerpunkt befindet sich 65 mm hinter der Nasenleiste.

# Alternative für Getriebemotoren Speed 300 und Außenläufer wie Mega RC 400, AXI

Abschließend wird die Schwerpunktlage überprüft. Der Schwerpunkt läßt sich durch Verschieben des

Antriebsakkus einstellen. Sämtliche Ruderausschläge auf ca.30° einstellen.

Für den Erstflug einen windstillen Tag abwarten. Beim Fliegen soll die eigene Sicherheit und auch die

Sicherheit Anderer stets Vorrang haben.

Der Hersteller wünscht viel Freude beim Fliegen.

Libor Masik

Koberice

Czech republlic

www.lm-model.wz.cz

# Text boxes

Elektromotor

MEGA ACn 16/15/x

Durchmesser. 30 mm

Höhenruderanlenkung

Querruderanlenkung

Akku

Höhenruderservo

Querruderservo

motorspant

Empfänger

steller

Sperrholz- motorspant mounting - plywood

Rumpf aufschneiden

Einen Hohlraum für den Motor schaffen

Plastik Schraube und Mutter

plastiksplint

Schwerpunkt 48 mm von der Nasenleiste

Cut out

Paste

Elevator junction – bended wire

25 mm

Paste

Cut out space for servos and accu.

Cut out upper part and paste in the lower part back in to the body

You can create space for servos in the body by means of adjusted tip of soldering gun.

„Burned out“ space for servos

Fixation of motor type MEGA

Motor mounting for motor MEGA ACn 16/15/x

Paste the lever in to the notch.

Ailerons rods have to be guided through body side wall.

Cabin plastic pin made of Bowden.

Counterpart made of plastic tube

Notch in the body for elevator rod.

Zalepit páku výškovky

Assembled motor bedding.

Pre-drill openings in EPP for pins  (4x)