FW-190 A XL

Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Rozpětí:	1100 mm

Délka:	960 mm

Hmotnost letová:	450-650 g

Stavebnice modelu letadla je v převážné míře vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP. Tento materiál zajišťuje modelu značnou odolnost a životnost. Model díky svým vlastnostem umožňuje příjemné lítání i náročnější akrobacii, případně vzdušné souboje.

Model díky použitému materiálu přežije mnohé havárie bez poškození a v případě poškození je možná oprava přímo na letové ploše.

Model je do značné míry předpracován a jeho dokončení vám zabere málo času. Model není určen začátečníkům, proto není v návodu detailně popsána každá operace. Konstrukci a dokončení modelu musíme přizpůsobit zvolenému pohonu a zvyklostem stavitele.

Seznam dílu stavebnice:

Trup z EPP	3 ks

Kabina (transparentní)	1 ks

Rám kabiny - folie	1 ks

Polovina křídla z EPP	2 ks

Kormidla z EPP	2 ks

Spojka výškovky	1 ks

Překližkové díly	4 ks

Ovládací páky 	3 ks

Táhla kormidel	1 + 2 ks

Plastový šroub + matice	1 + 1 ks

Další potřebné pomůcky ke stavbě:

Vteřinové lepidlo, aktivátor vteřinového lepidla, polyuretanové lepidlo (Purex), epoxy, ostrý nůž

Doporučený pohon:

## el motor řady AXI 2212/20, případně ekvivalent, regulátor 25A

Akumulátor:  3s Li-pol 1300 – 2200 mAh

Vrtule: 9/5“ - 10/5“

Stavba modelu:

Stavbu začneme vyříznutím drážek do křídla pro uhlíkové pásky. Řežeme ostrým nožem kolmo k povrchu křídla. Do drážky vložíme uhlíkový pásek a zalepíme řídkým vteřinovým lepidlem. Slepením poloviny křídla k sobě. Lepíme polyuretanovým (vnitřek) a vteřinovým (obvod) lepidlem. Vyřízneme střední část křidélek a seřízneme hranu v prostřední části.. Zhotovíme otvor pro servo křidélek. Do křidélek vyřízneme drážky a do nich zalepíme páky. Lepíme polyuretanovým lepidlem. Z ocelového drátu vytvarujeme táhla křidélek.

Zhotovíme otvor pro bovden v zadní části trupu. Do otvoru zalepíme bovden výškovky. Slepíme k sobě prořízlou spodní část trupu. Dobře slepíme zádní a střední část trupu k sobě. Lepíme vteřinovým lepidlem v kombinací s polyuretanovým.

V dutině trupu vyřízneme otvor pro servo výškovky. Otvory vyřízneme natěsno. V bočnicích trupu výřízneme drážky pro táhla křidélek.

Dle použitého motoru si přizpůsobíme motorové lože. Lože lepíme na přední část trupu lepidlem epoxy. Nezapomeneme na chladící otvory. Celek přilepíme na střední část trupu.

Ve střední části výškového kormidla prořízneme drážku pro uhlíkový pásek. Ten po vložení do drážky zalepíme vteřinovým lepidlem. Vytvarujeme z drátu a vlepíme spojku výškového kormidla. Výškové a směrové kormidlo přilepíme k trupu. Dbáme na vzájemnou kolmost. Ovládací páku zalepíme do zářezů polyuretanovým lepidlem.

Orámování kabiny nalepíme na polotovar kabiny. Kabinu přilepíme k trupu kontaktním lepidlem.

Nakonec zkontrolujeme polohu těžiště a v případě těžšího pohonu vzadu dovážíme. Výchylky kormidel nastavíme pro začátek asi na 30°. Pro první lety si vybereme bezvětrné počasí. Létáme vždy tak, abychom svým provozem neohrožovali sebe, ani své okolí.

Mnoho šťastných chvil při létání přeje výrobce

Libor Mašík

Kobeřice

Česká republika

www.lm-model.cz

# Text boxes

el. motor

AXI 2212

táhlo výškovky

akumulátor

servo výškovky

servo křidélek

motorová přepážka 1

přijímač

regulátor

st. kolík

80 mm

Vyříznout drážky pro táhla

Zalepit (2)

Zalepit (3)

Vyvrtat otvory a zalepit spojku výškovky

Zalepit kolík

1

2

3

4

Vyříznout

Křídlo slepit

překližka

Rovně seříznout

Přilepit (4)

Vyříznout drážku a zalepit páky

Vrtat otvor pro bovden výškovky

Táhlo výškovky

slepit

Otvory v překližce (1) vyříznout dle motoru

slepit

Plastová matice

400 mm

80 mm

Zářez pro uhlíkový pásek

270 mm

25 mm

Zářez pro uhlíkový pásek

Kolík Ø 4 mm

Táhlo křidélka

4

Proříznout ostrým nožem

Uhlíkový pásek zalepit vteřinovým lepidlem

vyříznout

Drát ohnout dle obrázku

Vyříznout drážku a zalepit páku

20 mm

2

3

4

. Na kabinu nalepit rám z folie. Kabinu přilepit kontaktním lepidlem

1a

2a

1b

2b

3

4

2b

1b

3

4

1a

2a

přijímač

Servo výškovky

akumulátor

Zalepit uhlíkový pásek vteřinovým lepidlem

Vyříznout zářez pro uhlíkový pásek

Vložit uhlíkový pásek

Otvor dle serva

Táhla ocelový drát