F-4U Corsair

Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Rozpětí:	850 mm

Délka:	740 mm

Hmotnost letová:	350-450 g

Stavebnice modelu letadla je v převážné míře vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP. Tento materiál zajišťuje modelu značnou odolnost a životnost. Model díky svým vlastnostem umožňuje příjemné lítání i náročnější akrobacii, případně vzdušné souboje.

Model díky použitému materiálu přežije mnohé havárie bez poškození a v případě poškození je možná oprava přímo na letové ploše.

Model je do značné míry předpracován a jeho dokončení vám zabere málo času. Model není určen začátečníkům, proto není v návodu detailně popsána každá operace. Konstrukci a dokončení modelu musíme přizpůsobit zvolenému pohonu a zvyklostem stavitele.

Seznam dílu stavebnice:

Trup z EPP	3 ks

Kabina (transparentní)	1 ks

Díly křídla z EPP	5 ks

Kormidla z EPP	2 ks

Spojka výškovky	1 ks

Překližkové díly	1 ks

Ovládací páky 	3 ks

Táhla kormidel	1 + 2 ks

Plastový šroub + matice	1 + 1 ks

Návod na CD                      	1 ks

Další potřebné pomůcky ke stavbě:

Vteřinové lepidlo, aktivátor vteřinového lepidla, polyuretanové lepidlo (Purex), epoxy, ostrý nůž

Doporučený pohon:

## Motor	převodovka	regulátor	    vrtule

### Mega Acn 16/15/6-8                      -	TMM 1210-3	APC 9x6

MPJ AC 25/25-26 Mk.2         MPJ 5:1	TMM 1210-3	APC 9x6

Mega RC 400/15/6	-	TMM 1210-3	APC 9x6

AXI 2208/26	-	TMM 1210-3	APC 9x6

Speed 300                             MPJ 5:1	TMM 0810	APC 9x6

Akumulátor:  2s (3s) Li-pol 1200 mAh

Stavba modelu:

Stavbu začneme vyříznutím prostorů pro serva ve vnějších částech křídla. Zářezy řežeme těsnější. Ve vnitřních částech křídla si připravíme drážky pro kablíky serv.

Sestavení křídla začneme vyříznutím drážek do střední části křídla pro překližkové spojky středů. Stejnou drážku vyřízneme do obou vnitřních částí. Vložíme spojku a slepíme střed a vnitřní části křídla. 
  Do vnějších a vnitřních části křídel zařízneme drážku pro uhlíkovou výztuhu. Řežeme ostrým nožem kolmo k povrchu křídla. Do drážky vložíme uhlíkový pásek a zalepíme řídkým vteřinovým lepidlem. Pásek necháne asi 10 mm přečnívat přes hranu křídla. Slepením poloviny křídla k sobě. Lepíme polyuretanovým (vnitřek) a vteřinovým (obvod) lepidlem. Do křidélek vyřízneme drážky a do nich zalepíme páky. Lepíme vteřinovým lepidlem. Z ocelového drátu vytvarujeme táhla křidélek.

Zhotovíme zářez pro bovden v zadní části trupu. Do otvoru zalepíme bovden výškovky. Slepíme k sobě prořízlou spodní část trupu. 
Dle potřeby odřízneme odnímací kryt v horní přední části trupu. Kryt zajistíme v přední části plastovým šroubem a maticí.
Dobře slepíme zádní a střední část trupu k sobě. Lepíme vteřinovým lepidlem v kombinací s polyuretanovým.

V dutině trupu vyřízneme otvor pro servo výškovky. Otvory vyřízneme natěsno.

Dle použitého motoru si přizpůsobíme motorové lože. Lože lepíme na přední část trupu lepidlem epoxy. Nezapomeneme na chladící otvory. Celek přilepíme na střední část trupu.

Ve střední části výškového kormidla prořízneme drážku pro uhlíkový pásek. Ten po vložení do drážky zalepíme vteřinovým lepidlem. Vytvarujeme z drátu a vlepíme spojku výškového kormidla. Výškové a směrové kormidlo přilepíme k trupu. Dbáme na vzájemnou kolmost. Ovládací páku zalepíme do zářezů vteřinovým lepidlem.

Orámování kabiny nalepíme na polotovar kabiny. Kabinu přilepíme k trupu kontaktním lepidlem.

K nátěru použijeme např. vodou ředitelné polyuretanové barvy. Barvu nanášíme malým molitanovým válečkem, štětcem mebo stříkáním stříkací pistolí. Znaky a nápisy můžeme zhotovit pomocí papírové šablony, kterou připevníme špendlíky na model. Barvu nanášíme „tupováním“ štětcem s kolmo zastřiženými štětinami. Barva musí být hustá.

1) vyříznout prostor pro servo	2) Umístění serva křidélka

3) zhotovit zářez pro spojku křídla	                               4) 	do střední části zalepit překližkové spojky
                                                                                               křídla

5)  slepit střední a vnitřní části křídla                            6) ostrým nožem zaříznout zářez pro uhlíkový

pásek

9) odříznout odnímací kryt                                      10) slepit prořízlou spodní část trupu

do zadní části trupu zhotovit zářez pro bovden      12) slepit obě části trupu

13) slepit části krytu motoru                                                     14) vyvrtat otvory dle motoru a zalepit motorovou

přepážku

- před zalepení vyzkoušíme umístění motoru                    16) celek přilepíme k přední části trupu

17) prořízneme drážku a zalepíme uhlíkový pásek                18) poloviny kormidla spojíme drátem ohnutým do
                                                                                                      „U“ Do vyřízlé drážky zalepíme vteřinovým

lepidlem ovládací páku.

- křídlo vlepíme do trupu                                                      20) přilepíme ocasní plochy.

- táhla kormidel vytvarujeme z ocelového drátu

- po nátěru přilepíme kabinu.                                                23) RC soupravu umístíme dle potřeby.

Akumulátor co nejvíce dopředu.

Nakonec zkontrolujeme polohu těžiště a v případě těžšího pohonu vzadu dovážíme. Výchylky kormidel nastavíme pro začátek asi na 30°. Pro první lety si vybereme bezvětrné počasí. Létáme vždy tak, abychom svým provozem neohrožovali sebe, ani své okolí.

Mnoho šťastných chvil při létání přeje výrobce

Libor Mašík

Kobeřice

Česká republika

www.lm-model.cz

# Text boxes

70 mm

Zářez pro uhlíkový pásek

250 mm

20 mm

Zářez pro uhlíkový pásek

Překližková spojka

servo výškovky

přijímač

regulátor

motorová přepážka

akumulátor

táhlo výškovky

el. motor

C.G. (60 mm)